Elektromagnētiskie viļņi

Radioviļņiem ir zemas frekvences. Nosacīti tos var iedalīt šādi:

- garie viļņi (viļņu garumi 1 ... 10 km, frekvences 3(105 ... 3(104 Hz );

- vidējie viļņi (viļņu garumi 100 m .... 1 km, frekvences 3(106 ... 3(105 Hz);

- īsie viļņi (viļņu garumi 1 m ... 100 m, frekvences 3(108 ... 3(106 Hz), bieži tos apzīmē VHF (Very High Frequency).

(Frekvenču skalā tie ir megaherci – MHz, 1 MHz =1 000 000 Hz = 1(106 Hz).

- ultraīsviļņi (viļņu garums mazāks par metru, frekvences lielākas par 3(108 Hz), bieži apzīmē UHF (Ultra High Frequency)

2.attēls. Radioviļņu skala.

Garo un vidējo radioviļņu diapazonā (AM – amplitūdas modulācija) agrāk darbojās radiostacijas.

Īso viļņu diapazonā (FM – fāzes modulācija) radiostacijas darbojas šobrīd, piemēram, Star FM, Radio SWH u.c.

Ultraīsviļņu diapazonu izmanto televīzijai, policijas sakariem.

Mikroviļņi ir ar ļoti augstu frekvenci – gigahercos, kas atbilst centimetru viļņu garumu diapazonam.

3.attēls. Mikroviļņu skala.

Mobilajos telefonos šādas frekvences viļņus rada mikroshēma un antena, bet mikroviļņu krāsnī – magnetrons.

Mikroviļņus izmanto arī satiksmes ātruma mērītāju kameras un radari - lidmašīnās, kuģos.